## Slide 1: Projekt BeLu
Hoch hinaus im eigenen Haus

## Slide 2: Höhentraining
Sauerstoffminderversorgung = mehr rote Blutkörperchen
Leistungssteigerung
Gewöhnliches Höhentraining  in den Bergen

## Slide 3: Der Höhengenerator
Reduziert des Sauerstoffgehalt auf allen Höhenlagen
Alternatives Training möglich:
Zuluft
mit Maske
im Zelt
im Schlaf

## Slide 4: Wunschliste des Auftraggebers
Generatorgeräusch auf ein mögliches Minimum reduzieren……… 
Digitales Bedienfeld, Fernbedienung …………………………………. 
Schnittstelle nach außen ……………………………………….............. 
Aufzeichnung über den Einsatz des Gerätes ………………….......... 
Regelung mittels Pulsoximeter ………………………………………… 
Zeitschalter integrieren …………………………..……………………… 

## Slide 5: Das neue Kompressorgehäuse
Vorteile:
Geräuschdämmung bzw. Geräuschreduzierung mittels Akustikmatten
Schwingungsdämpfung
Kompressor
Akustikmatten
Elektr. + pneumatische Anschlüsse
Temperatursensor

## Slide 6: Das Ventil – Herzstück des Generators
Regelt Ablass des konzentrierten Sauerstoffs
Steuerung über Stepper Motor
Stepper Motor
induktive
Sensoren
max. Stellung
Ventil

## Slide 7: Computer
XPC, 2,2 GHZ, 2 GB RAM, 75 GB HDD,
Betriebssystem Windows XP, Runtime Version von LabView, MS Excel 2007

## Slide 8: Sicherheitsplatine
Überwacht Sauerstoffkonzentration sowie Temperatur im Gehäuse
Überprüft Funktionstüchtigkeit des Computers
Schaltet Generator im Fehlerfall ab
noch teils unbestückt
Eingebaut und in Betrieb

## Slide 9: Das Bedienelement einst
Glaskörper
Schwebemesser
Manuell verstellbarer
Drehknopf
Ein/Aus Taster
Sicherung

## Slide 10: Das Bedienelement jetzt
8,4“ TFT-Display mit Touchscreen
All-In-One Kabel
Alternative Halterung:
Mit Standfuß: für Training im Zelt
Am Hypoxico: fürs Training mit Maske

## Slide 11: Die Sauerstoffsensoren
Arbeiten auf Basis einer chemischen Reaktion
Passiver Sensor: Arbeitet ohne externe Spannungsversorgung
Gewährleistung der Funktions-
tüchtigkeit
aufgrund
paarweißer
Ausführung
Sensor am
Display

## Slide 12: Die Software
Regelt Höhe auf 50m oder fährt eigens erstellte Höhenprofile ab
Daten werden gespeichert, in Excel abgelegt und protokolliert
Bedienoberfläche in LabView Programm zur Höhenprofilerstellung

## Slide 13: Kosten/Arbeitszeit
Kosten Stunden

## Slide 14: Projekt BeLu
Vorführung, Diskussion